FICHE TECHNIQUE

« DES ILLUSIONS »

Cie. ASSOCIATION K

Karim SEBBAR

Contact technique :

Vincent TUDOCE

Tél :01 60 80 20 07

Port :06 89 89 01 18

Email : vincentudoce@me.com

Contact administratif :

Marthe Girard

Port : 06 77 78 07 53

Email : associationk@orange.fr

Contact artistique :

Karim SEBBAR

Port : 06 07 85 94 51

Email : k.sebbar@orange.fr

PLATEAU

Ouverture : 5 mètres mini

Profondeur : 5 mètres mini

Personnel nécessaire : 1 Technicien

Liste du matériel à fournir par le théatre

- Moquette noire couvrant la totalité du plateau

- Pendrillonnage à l’allemande ou coton noir sur les murs

- Le théâtre devra prévoir le nettoyage du plateau avant les répétitions et le spectacle

DÉCOR

- 2 x découvertes noires ( ht:2m40 / l:1m20 )

- 2 x découvertes noires ( ht:2m / l:1m20 )

- 1 x boule à facettes ( diam:25cm )

LOGES

- Loge avec douche et miroirs pour 1 danseuse et 1 danseur

- 4 serviettes de toilette, 2 en loge et 2 au plateau

- De l’eau non gazeuse en bouteilles pour 2 personnes pour répétitions plus représentations (6 bouteilles de 1,5 litre, une en loge et 2 au plateau)

- Café, thé, boissons fraîches, biscuits, fruits et friandises ne sont pas réclamés, mais seront très appréciés et bienvenues

LUMIERE

ATTENTION, NOIR PARFAIT INDISPENSABLE (effet lumière noire)

Personnel nécessaire : 1 Technicien

Liste du matériel à fournir par le théâtre

- Puissance électrique 5000w environ, répartie sur 2 ou 3 prises

Liste du matériel apporté par la Cie

- O1 x jeu d’orgue manuel 24 circuits (2 prépas)

- 12 x gradateur 1kw

- 05 x quartz 150w

- 05 x fluo lumière noire

- 02 x PAR 36 (F1)

- 02 x Rampes 360w

- 01 x quartz 500w

- 01 x stroboscope 750w

- 01 x PC 650w

- 01 pied (ht 1m60)

- 03 platines

- Câblage

- Gélatines Lee : 200/106

SON

Personnel nécessaire : 1 Technicien

Liste du matériel apporté par la Cie

- O1 x table de mixage (6x2x2)

- 02 x HP pré-amplifié

- 02 x micro

- 01 x ordinateur portable

- 01 x lecteur CD

- Câblage

PLANNING

| Personnel technique |
| --- |
| 1er jour | 09h00-16h00 montage | 16h00-20h00 réglages | 21h00-22h00 spectacle | 22h00-24h00 démontage |
|  | 1 technicien | 1 technicien | 1 technicien | 1 technicien |
| 2ème jour |  |  |  |  |
| 3ème jour |  |  |  |  |
| 4ème jour |  |  |  |  |